## Slide 1: 5-1-2026
Journal Club
Esther de Wit-van Zandwijk

## Slide 2
Notes: Impact factor 9 vs 120

## Slide 3: Achtergrond
Endotracheale intubatie belangrijk element PICU behandeling
Malpositie ETT (tot 38%!) → schadelijke gevolgen
Snelle herkenning belangrijk
Visualisatie, thoraxexcursies, auscultatie, beslaan tube, SpO2
Capnografie gouden standaard (oesophageale intubatie)
      Longflow
      Tijd
POCUS luchtweg en long bij volwassenen beschreven
Weinig data kinderen

## Slide 4: Methode
Single center, PICU 16 bedden
14 maanden (2022-2023)
RCT
1045 opnames → 224 geïntubeerd → N = 201
Exclusie: afw. H/H, afw. luchtweg, retropharyng. abces al geïntubeerd, cardiac arrest
2 groepen:
Protocolised Ultrasound
Conventioneel
Notes: Randomisatie met computer, gestratificeerd, variable block randomisatie (2-6)
Complicaties: hypoexie, brady, hypotensie, arrest
Poging = procedure interrupted en nieuwe poging
Intubatiefalen = brady<60 / sat < 85%
Afw H/H = brandwonden, fasciitis necroticans, penetrerend letsel
Verbaal consent direct, later geschreven consent

## Slide 5: Methode
Uitkomstmaten
- Primair: ETT malpositie en oesophageale intubatie
- Secundair: tijd tot detectie ETT positie, # pogingen, complicaties, stridor, PICU/ventilator free days, VAP, mortaliteit
Intubatiefalen: HF<60/min en/of SpO2<85% tijdens poging
Nieuwe poging: onderbreken vd procedure
Notes: Randomisatie met computer, gestratificeerd, variable block randomisatie (2-6)
Complicaties: hypoexie, brady, hypotensie, arrest
Poging = procedure interrupted en nieuwe poging
Intubatiefalen = brady<60 / sat < 85%

## Slide 6: Methode
Intubator skilled senior resident
Intubatie directe laryngoscopie
Maat en diepte berekend
Preoxygenatie , premedicatie as per the unit protocol
Monitoring HF en SpO2
X-thorax: ideaal = tip 2cm boven carina
Repositie genoteerd

## Slide 7: Methode
Groep A
    Sonosite S-ICU echo, lineaire probe 6-13MHz
    P.I. getraind in POCUS
    Prescan
    Step 1: bevestiging trachea / oesophagus
      Suprasternal notch, transversaal
      Snowstorm sign (achter cricoid), tijdsduur
      Double lumen sign → repositioneren
    Step 2+3: bevestiging lung sliding R+L tijdens beademing M&B
      Anterieur thorax
      Enkelzijdig → repositioneren

## Slide 8: Protocolised ultrasound
Step 1: bevestiging trachea / oesophagus
- snowstorm sign
- bullet sign - geen double lumen sign
Step 2+3: lung sliding
Notes: Intubation of the esophagus. Left: an empty esophagus that expands as an ETT is advanced and appears as a double barrel sign.

## Slide 9: Methode
Groep B
Intubator
2e persoon: bevestigt endotracheale positie auscultatie en capno EtCO2>4mmHg na 6 teugen
3e (=P.I.): overziet procedure, noteert tijd en complicaties
------------------------------------------------------
Incidentie malpositie ETT 18-38%
Baseline incidentie controlegroep 38%
Gepowerd voor absoluut risico reductie van 18% (naar 20%)
N = 99 per arm
Notes: 4 mmHg = 0.5 kPa ??

## Slide 10: Resultaten

## Slide 11: Resultaten
Notes: SENS: geen enkele (0 van de 74) tube die door de trachea gegaan is, is verkeerd gezien (als oesophageaal) op echo  er is dus geen tube voor niks eruit gehaald
SPEC: 3 van de 5 tubes die in de oesophagus zaten, is goed gezien (als oesophageaal)  2 vd 5 zijn dus gemist!!, gevaarlijk!!
Van groep B wordt dit niet genoemd!!

## Slide 12: Resultaten
Groep A
minder vaak malpositie (m.n. endobronchiaal 14.8 vs 32%)
Notes: SENS: geen enkele (0 van de 74) tube die door de trachea gegaan is, is verkeerd gezien (als oesophageaal) op echo  er is dus geen tube voor niks eruit gehaald
SPEC: 3 van de 5 tubes die in de oesophagus zaten, is goed gezien (als oesophageaal)  2 vd 5 zijn dus gemist!!, gevaarlijk!!
Van groep B wordt dit niet genoemd!!

## Slide 13: Resultaten
Groep A
minder vaak malpositie (m.n. endobronchiaal 14.8 vs 32%)
A=101 B=100
27 74 45 55
5 15 X 13 32
Notes: SENS: geen enkele (0 van de 74) tube die door de trachea gegaan is, is verkeerd gezien (als oesophageaal) op echo  er is dus geen tube voor niks eruit gehaald
SPEC: 3 van de 5 tubes die in de oesophagus zaten, is goed gezien (als oesophageaal)  2 vd 5 zijn dus gemist!!, gevaarlijk!!
Van groep B wordt dit niet genoemd!!

## Slide 14: Resultaten
Groep A
minder vaak malpositie (m.n. endobronchiaal 14.8 vs 32%)
minder tijd
minder vaak >1 poging
minder complicatie
minder post extubatie stridor
Notes: SENS: geen enkele (0 van de 74) tube die door de trachea gegaan is, is verkeerd gezien (als oesophageaal) op echo  er is dus geen tube voor niks eruit gehaald
SPEC: 3 van de 5 tubes die in de oesophagus zaten, is goed gezien (als oesophageaal)  2 vd 5 zijn dus gemist!!, gevaarlijk!!
Van groep B wordt dit niet genoemd!!

## Slide 15: Resultaten
Groep A
minder vaak malpositie (m.n. endobronchiaal 14.8 vs 32%)
A=100 B=101
27 74 45 55
5 15 X 13 32
→ Sensitiviteit 100% Specificiteit 60%
Notes: SENS: geen enkele (0 van de 74) tube die door de trachea gegaan is, is verkeerd gezien (als oesophageaal) op echo  er is dus geen tube voor niks eruit gehaald
SPEC: 3 van de 5 tubes die in de oesophagus zaten, is goed gezien (als oesophageaal)  2 vd 5 zijn dus gemist!!, gevaarlijk!!
Van groep B wordt dit niet genoemd!!

## Slide 16: Discussie & Conclusie
Voordelen echo: niet-invasief, geen straling, pijnloos, snel, real-time, voorhanden, requires minimal training → goed additief
Malpositie ETT (27 vs 45%): andere volw. studies laten lagere incidentie zien (echo vs ausc), 10-20%
Oesophageale intubatie (9%), literatuur 1-25%
Snellere detectie ook in andere studies (vs ausc + capno)
Single center, ongeblindeerd (performance bias), uitval
Echo 100% sensitiviteit, sneller en veiliger dan conventioneel
Kan als aanvulling gebruikt worden als er geen capno is

## Slide 17: Discussie
Veel onduidelijkheid!
    Wanneer malplacement in de trachea? (te hoog/laag)
    Weinig data beschreven in groep B
    Hoe werd malplacement geobjectiveerd? (X-thorax)
Specificiteit 60%?
Data vergelijkbaar met onze PICU? - attempts >1 23% - malplacement 45% - oesophageaal 13%
Echo vereist minimal training?
Echo uiteindelijk dus m.n. nuttig als geen capno voorhanden is of geen longflow is (CPR)

## Slide 18: Implicaties voor de PICU WKZ
      1. Is het resultaat van de studie relevant voor PICU WKZ?
  Eigenlijk niet. Mogelijk gebruik van echo als adjuvans, sneller beschikbaar dan X- thorax, (CPR??)